## Slide 1: Implementando la CPU
Aquí están los archivos de implementación de Logisim para la CPU, junto con la imagen de memoria para el programa en la siguiente sección.
  CPU.circ
  ALU.circ
  cpumem.img

## Slide 2
Para cargar la memoria RAM con la imagen de la memoria, haga clic con el botón derecho en el dispositivo correspondiente a la MEMORIA RAM, elija Cargar imagen, navegue hasta el archivo cpumem.img y luego haga clic en Aceptar .
Para ejecutar el programa, escriba control-T repetidamente. Cada control-T realiza la mitad de un ciclo de reloj.

## Slide 3: Es hora de ver un programa de ejemplo escrito para esta CPU.
En la memoria que comienza en la ubicación 0x80 hay una lista de números de 8 bits; El último número en la lista es 0.
Queremos que un programa sume los números, almacene el resultado en la ubicación de memoria 0x40 y luego realice un ciclo indefinido.
Tenemos 4 registros para usar. Se asignan de la siguiente manera:
  R0 mantiene el puntero al siguiente número para agregar.
  R1 tiene la suma corriente.
  R2 tiene el siguiente número para agregar a la suma corriente.
  R3 se utiliza como un registro temporal.

## Slide 4
Aquí está el código de estilo de montaje para el programa.
LI R1,0x00 # Poner suma corriente a cero
LI R0,0x80 # Comenzar al principio de la lista
bucle: LW R2, (R0) # Obtener el siguiente número
JEQ R2, final # Salir del bucle si número == 0
AGREGAR R1, R2 # Agregar número a la suma corriente
LI R3, 0x01 # Poner 1 en R3, así podemos hacerlo
AÑADIR R0, R3 # R0 ++
JMP loop # Loop back
final: SW R1, 0x40 # Almacene el resultado en la dirección 0x40
inf: JMP inf # bucle infinito

## Slide 5: Convirtiendo a código de máquina, aquí están los valores hexadecimales para poner en memoria comenzando en la ubicación 0:
LI R1,0x00 | e4 00
LI R0,0x80 | e0 80
LW R2, (R0) | 48
JEQ R2, fin | 88 0d
AÑADIR R1, R2 | 26
LI R3, 0x01 | ec 01
AÑADIR R0, R3 | 23
Bucle JMP | ff 04
SW R1, 0x40 | d4 40
JMP inf | ff 0f
Convirtiendo a código de máquina, aquí están los valores hexadecimales para poner en memoria comenzando en la ubicación 0:
Con la CPU cargada en Logisim y la memoria cargada con los valores de datos anteriores, podemos iniciar el programa en ejecución.

## Slide 6
Mira cómo el IR se carga con una instrucción.
Ver el Registro Inmediato se carga con un valor.
En la instrucción LW, observe cómo se selecciona el valor del bus sbus para ubicarse en el bus de direcciones, y el valor del datain se escribe en el registro de destino.
En las instrucciones de ALU, observe los valores de sbus y dbus , el aluop y el resultado que se vuelve a escribir en el registro de destino.