## Slide 1: ¿Qué ES UN PROCESADOR?
CISC: (Complex Instruction Set Computer, u odenador con un conjunto complejo de instrucciones), es capaz de ejecutar varios centenares de instrucciones complejas diferentes siendo extremadamente versátil.
RISC: (Reduced Instruction Set Computer, u ordenador con un conjunto reducido de instrucciones), es capaz de ejecutar tales instrucciones de forma mucho mas rápida.

## Slide 2: Características
CISC | RISC
“Computador con repertorio de instrucciones complejo” | “Computador con repertorio de instrucciones reducido”
Gran número de instrucciones complejas, múltiples ciclos. | Pocas instrucciones y muy básicas.
Permite implementar instrucciones de alto nivel directamente o con un número pequeño de instrucciones ensamblador. | Repertorio simple y ortogonal.
Gran variedad de tipos de datos y de modos de direccionamiento. | Formato de instrucción uniformes.
Se pueden añadir nuevas instrucciones al repertorio manteniendo las antiguas. | Pocos tipos de datos y de modos de direccionamiento, siempre los más sencillos.

## Slide 3: Ventajas
CISC | RISC
Facilidad de implementación del conjunto de instrucciones. | Se incrementa la velocidad a un conjunto de instrucciones más simples.
Compatibilidad hacia adelante y hacia atrás de nuevas CPU’s. | Hardware más simple debido a las instrucciones más sencillas que requieren menos espacios del chip.
Facilidad de programación. | El ciclo del diseño más corto resulta en un diseño efectivo, costos controlados de desarrollo tiempo de salida del mercado más corto.
Puede ser menor la complejidad del compilador. | 

## Slide 4: Desventajas
CISC | RISC
La complejidad del conjunto de instrucciones crece. | Excesiva dependencia en la efectividad del compilador.
Las instrucciones de longitud variable reducen el rendimiento del sistema. | La depuración de los programas se hace difícil por la programación de instrucciones.
Inclusión de instrucciones que raramente se usan. | Se incrementa el tamaño del código de lenguaje máquina.
 | Necesidad de memoria rápida.

## Slide 5: Ejemplos
CISC:
Intel 8086, 8088, 80386, 80486.
Motorola 68000, 68010, 68020, 68030, 6840.
AMD.
IMS.
RISC:
Fabricantes de RISC.
Hewlett Packard (PA-RISC).
Digital equipment (Alpha).
Silicon (MIP).
Sun microsystems (SPARC).
IBM, Motorola.
Apple (PowerPC)

## Slide 6: DISPOSITIVOS
CISC:
Computadoras de escritorio.
Laptos.
Servidores.
Xbox One – PS4
RISC:
Smartphones.
Tabletas.
Raspberrys.