## Slide 1: PCI - express

## Slide 2
Lo último en tecnología, vino a sustituir los buses PCI y AGP,
Cuenta con dos velocidades, la PCI Express 1X con velocidad de 133Mhz para dispositivos como tarjetas de audio y TV
Con PCI Express estaremos en la capacidad de ampliar y duplicar la velocidad de transferencia de datos de la ya conocida PCI.
PCI Express, a nivel físico, es una conexión serial de dos vías la cual lleva los datos en paquetes a lo largo de dos pares
de carriles de datos punto a punto permitiendo que su tasa de velocidad sea mayor.

## Slide 3
Actualmente encontramos diferentes tipos de ranuras PCI Express en nuestra tarjeta madre las cuales son de diversos tamaños,
encontramos las siguientes opciones:

## Slide 4
x1 Cuenta con una capacidad de 250 MB/s y la encontramos en la mayoría de boards actuales.
x4 Cuenta con una capacidad de 800 MB/s y se usa principalmente en los servidores.
x8 Cuenta con una capacidad de 1600 MB/s y su uso principal también está enfocado a nivel de servidores.
x16 Posee una capacidad de 4000 MB/s y la podemos encontrar en todas las tarjetas madre modernas ya que es un estándar para tarjetas gráficas
x32 (No tan común) Posee una capacidad de 8000MB/s y tiene el mismo formato que la versión x16 de PCI Express

## Slide 5
Cada uno de estos tipos de PCI Express varia su tamaño y es por esto que cada tipo esta precedido por una letra x donde la x
significa el número de líneas o carriles que serán usados para transportar la información.

## Slide 6: Dispositivos que se le pueden conectar

## Slide 7
Se usa para conectar una pequeña tarjeta que añade conectividad WIFI y Bluetooth
Tarjetas de sonido
Capturadoras
Tarjetas de red
Tarjetas con puerto USB adicional
Tarjetas gráficas
SSD de alta velocidad basados en NVME

## Slide 8: PCI

## Slide 9
En informática, Peripheral Component Interconnect o PCI (en español: Interconexión de Componentes Periféricos), es un bus estándar de computadoras para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base.
Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados en esta (los llamados dispositivos planares en la especificación PCI) o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Es común en computadoras personales, donde ha desplazado al ISA como bus estándar, pero también se emplea en otro tipo de computadoras.

## Slide 10
El PCI 1.0 fue lanzado el 22 de junio de 1992, y era solamente una especificación a nivel de componentes.
El PCI 2.0, lanzado en 1993, fue el primero en establecer el estándar para el conector y la ranura (slot) de la placa base.
El PCI 2.1 se lanzó al mercado el 1 de junio de 1995.
Las nuevas versiones PCI añadieron características y mejoras en el rendimiento, incluyendo un estándar a 66MHz y 3,3V y otro de 133MHz: llamados PCI-X. Ambos PCI-X 1.0b y PCI-X 2.0 son compatibles con sus predecesores. Con la introducción de la versión serial PCI Express en el 2004, los fabricantes de placas base van incluyendo cada vez menos ranuras PCI a favor del nuevo estándar.

## Slide 11
El PCI tiene dos espacios de dirección separados de 32-bit y 64-bit, correspondientes a la memoria y puerto de dirección de entrada/salida de la familia de procesadores de X86. El direccionamiento es asignado por el software. Un tercer espacio de dirección llamado “Espacio de Configuración PCI” (PCI Configuration Space), el cual utiliza un esquema de direccionamiento corregido que permite al software determinar la cantidad de memoria y espacio de direcciones entrada/salida necesario por cada dispositivo.
Cada dispositivo que se conecta puede solicitar hasta seis áreas de espacio de memoria o espacios de puerto entrada/salida a través de su registro de espacio de configuración.

## Slide 12: Especificaciones

## Slide 13
Las siguientes especificaciones representan a la versión de PCI usada más comúnmente en las PC:
Reloj de 33,33 MHz con transferencias síncronas.
Ancho de bus de 32 bits o 64 bits.
Tasa de transferencia máxima de 133 MB por segundo en el bus de 32 bits (33,33 MHz × 32 bits ÷ 8 bits/byte = 133 MB/s).
Tasa de transferencia máxima de 266 MB/s en el bus de 64 bits.
Espacio de dirección de 32 bits (4 GB).
Espacio de puertos I/O de 32 bits (actualmente obsoleto).
256 bytes de espacio de configuración.
3,3 V o 5 V, dependiendo del dispositivo.
Reflected-wave switching.

## Slide 14: variaciones

## Slide 15
Cardbus es un formato PCMCIA de 32 bits y 33 MHz PCI.
Compact PCI utiliza módulos de tamaño Eurocard conectado en una placa hija PCI.
PCI 2.2 funciona a 66 MHz (requiere 3,3 voltios en las señales), con índice de transferencia máximo de 503 MiB/s (533MB/s).
PCI 2.3 permite el uso de 3,3 voltios y señalizador universal, pero no soporta los 5 voltios en las tarjetas.
PCI 3.0 es el estándar final oficial del bus, con el soporte de 5 voltios completamente quitado.
PCI-X cambia el protocolo levemente y aumenta la transferencia de datos a 133 MHz (índice de transferencia máximo de 1014 MiB/s).
PCI-X 2.0 tiene un ratio de 266 MHz (índice de transferencia máximo de 2035 MiB/s) y también de 533 MHz, expande el espacio de configuración a 4096 bytes, añade una variante de bus de 16 bits y utiliza señales de 1,5 voltios.
Mini PCI es un nuevo formato de PCI 2.2 para utilizarlo internamente en las computadoras portátiles.
PC104/Plus es un bus industrial que utiliza las señales PCI con diferentes conectores.
Advanced Telecommunications Computing Architecture (ATCA o AdvancedTCA) es la siguiente generación de buses para la industria de las telecomunicaciones.
PXI es la extensión del bus PCI para instrumentación y control.

## Slide 16: AGP

## Slide 17
El bus AGP (abreviatura de Accelerated Graphics Port ) se lanzó en mayo de 1997 para los conjuntos de chips Slot One, y luego se lanzó para los chips Super 7 para administrar el flujo de datos gráficos, que se había vuelto demasiado grande para ser manejado por un bus PCI . El bus AGP está directamente vinculado al FSB ( Front Side Bus ) del procesador y usa la misma frecuencia para aumentar el ancho de banda.

## Slide 18
Versiones:
La versión 1.0 del bus AGP, que utilizaba 3,3 V de potencia, tenía un modo 1X que podía enviar 8 bytes cada dos ciclos, y un modo 2x para transferir 8 bytes por ciclo.
En 1998, la versión 2.0 de AGP agregó AGP 4X, que podría enviar 16 bytes por ciclo. La versión 2.0 de AGP funcionaba con 1.5 V, y se liberaron conectores "universales" AGP 2.0 que podían soportar cualquier voltaje.
La versión 3.0 de AGP, lanzada en 2002, duplicó la velocidad de AGP 2.0 con un nuevo modo AGP 8x.

## Slide 19: caracteristicas

## Slide 20
El puerto AGP 1X funciona a 66 MHz, a diferencia de 33 MHz para un bus PCI , lo que le da una velocidad máxima de 264 MB / s (frente a 132 MB / s, compartido entre todas las tarjetas, para PCI). Esto le da a AGP un mejor rendimiento, especialmente cuando se muestran escenas 3D complicadas.
Cuando se lanzó AGP 4X, su velocidad subió a 1 GB / s. Esta generación de AGP utilizó 25 W de potencia. La próxima generación se llamó AGP Pro y usó 50W.
AGP Pro 8x ofrece velocidades de 2 GB / s.
Cabe señalar que cada uno de estos estándares AGP es compatible con versiones anteriores, lo que significa que las tarjetas AGP 4X o AGP 2X se pueden insertar en una ranura AGP 8X.

## Slide 21
Las velocidades de transferencia para los diversos estándares AGP son:
• AGP 1X: 66.66 MHz x 1 (coef.) X 32 bits / 8 = 266.67 MB / s 3.3 V (Volts)
• AGP 2X: 66.66 MHz x 2 (coef.) X 32 bits / 8 = 533.33 MB / s 3.3 V
• AGP 4X: 66.66 MHz x 4 (coef.) X 32 bits / 8 = 1.06 GB / s 3.3 V ó 1.5 V
• AGP 8X: 66,66 MHz x 8 (coef.) X 32 bits / 8 = 2,11 GB / s 0.7 V ó 1.5 V

## Slide 22
• AGP se considera una ranura de expansión, pero no está dentro de la categoría sino mas bien de un puerto.
• Es una ranura que ocupa muy poco espacio en la tarjeta principal (Motherboard) mide apenas 8 cm. de largo.
• No está conectado con las ranuras de expansión, por lo que no comparte recursos y agiliza su función.
• Tiene la capacidad de acceder de manera directa al Chipset (dispositivo que adecua la velocidad de los microprocesadores con las tarjetas) y por lo tanto consigue mayor rendimiento.
• Integra un seguro que permite una mejor fijación de la tarjeta aceleradora de gráficos en la ranura.

## Slide 23
• El bus AGP se conecta directamente al FSB ("Front Side Bus") del microprocesador y utiliza la misma frecuencia, con un ancho de banda más elevado.
• Integra una capacidad de datos de 32 bits.
• Tiene una velocidad de transferencia de 267 Megabytes/s (MB/s) hasta 2000 respectivamente.
• Cuentan con una velocidad interna de trabajo de 66 MHz.
• Hay varias versiones de esta ranura (1X, 2X, 4X y 8X).
• Cuenta con una función llamada DMA ("Direct Memory Access") lo cuál permite trabajar de manera directa con los dispositivos y la memoria RAM sin que intervenga el microprocesador

## Slide 24: conectores

## Slide 25
Las placas base recientes están construidas con un conector AGP general que se puede identificar por su color marrón. Hay tres tipos de conectores:
• Conector AGP de 1.5 voltios:
• Conector AGP de 3,3 voltios:
• Conector universal AGP:

## Slide 26
Aquí hay una tabla que resume las especificaciones técnicas para cada versión y modo de AGP:
AGP | voltaje | Modo
AGP 1.0 | 3,3 V | 1x, 2x
AGP 2.0 | 1.5 V | 1x, 2x, 4x
AGP 2.0 universal | 1.5 V, 3.3 V | 1x, 2x, 4x
AGP 3.0 | 1.5 V | 4x, 8x